Проектор на лобовое стекло

RDrive X2

Инструкция по установке и правилам эксплуатации

(артикул E03-FR-X2)

HUD02-MANUAL-RUS-11-2014

Перед установкой и использованием

Проектор легко подключается к автомобилю через диагностический разъем　OBD II, который присутствует на большинстве современных автомобилей.

В США применение системы OBD-II (и установка соответствующей колодки диагностики) обязательны с 1996 г. (требование распространяется как на автомобили, производимые в США, так и на автомобили неамериканских марок, продаваемые в США). На автомобилях Европы и Азии протоколы OBD-II применяются также с 1996 г. (на небольшом количестве марок/моделей), но особенно - с 2001 г. для автомобилей с бензиновыми двигателями (с принятием соответствующего европейского стандарта - EOBD) и с 2004 г. для автомобилей с дизельными двигателями. На автомобилях, производимых в Китае, разъем OBD II можно встретить на большинстве автомобилей после 2006 года выпуска.

Для того чтобы определить поддерживает ли Ваш автомобиль интерфейс OBD II можно:

- Посмотреть в технической документации непосредственно к данному автомобилю (но не в общем руководстве по данной марке/модели!).

- Осмотреть все идентификационные таблички на автомобиле - возможно наличие таблички "OBD-II compliant" (поддерживает OBD-II) или "OBD-II certified" (сертифицировано на поддержку OBD-II).

Стандарт OBD II регламентирует наличие и расположение 16-контактного диагностического разъема (DLC - Diagnostic Link Connector) трапециевидной формы. Разъем должен быть расположен не далее, чем в 2 футах (0,61 метра) от рулевого колеса.

Общая информация

Благодарим за приобретение проектора на лобовое стекло, английская аббревиатура  HUD (Head Up Display), что в дословном переводе означает дисплей поднятой головы.

Проектор предназначен для проецирования важной информации на лобовое стекло автомобиля на уровне глаз водителя и тем самым помогает сделать вождение безопасным при движении на высокой скорости, особенно в ночное время.

Проектор RDrive позволяет не только улучшить безопасность вождения и поразить Ваших пассажиров своей футуристичностью, но и помогает значительно облегчить контроль за исправной работой основных систем Вашего автомобиля. Установив RDrive, Вы получаете расширенную панель приборов оснащенную системами визуального и звукового предупреждения о возникновении нештатных ситуаций.

Кроме того, Вы сможете выработать наиболее экономичный стиль вождения и не остаться без горючего за счет полного контроля за расходом топлива в пути и на холостом ходу.

Комплектация

- LED-дисплей повышенной яркости

- Кабель для подключения к разъему OBD II

- Отражающая пленка

- Коврик для фиксации устройства

- Инструкция по применению

Органы управления и входы

- Датчик освещенности служит для автоматического изменения яркости дисплея проектора.

- Порт micro USB для подключения устройства к автомобилю (через специальный кабель OBD II).

- Кнопка "Влево" (().

- Кнопка "Вправо" (().

- Кнопка "Меню" (menu).

- Кнопка "Установить" (set).

- Питание, переключатель "Включить/выключить" (on/off).

Описание функций

- Значок зуммера (звукового оповещения): отображает, включена или отключена звуковая индикация.

- Тахометр: отображает на шкале текущие обороты двигателя (x1000 об./мин).

- Спидометр: цифры показывают текущую скорость движения (в км/ч или миля/ч).

- Текущий расход топлива.

- Единица измерения расхода топлива: л/100 км (L/100 km) - при движении, л/ч (не отображается) – на холостом ходу.

- Индикатор предупреждения о превышении скорости: значок индикатора начинает мигать и раздается предупредительный звуковой сигнал при превышении предварительно заданной максимальной скорости (например, 120 км/ч *).

- Индикатор температуры охлаждающей жидкости: при достижении заданной температуры (например, 110 оС *) значок индикатора начинает мигать и подается предупредительный звуковой сигнал.

- Индикатор напряжения аккумуляторной батареи: при достижении заданного напряжения батареи (например, 12 В *) загорается предупредительный сигнал.

- Индикатор переключения передачи: при достижении предварительно заданных высоких оборотов двигателя (например, 3000 об/мин. *) начинают мигать значок индикатора переключения передачи и шкала оборотов двигателя и подается предупредительный звуковой сигнал.

- Единицы измерения (напряжения/ температуры/ скорости): V - Вольты, оС - градусы Цельсия, оF - градусы Фаренгейта, KM/H - километры в час, MPH – мили в час. **

*  указанный параметр можно изменить в настройках устройства
** систему единиц измерения (метрическая или английская) можно изменить в настройках устройства

Первое подключение устройства к автомобилю

После подключения кабеля OBD II к устройству и диагностическому разъему автомобиля запустите двигатель и включите проектор с помощью переключателя "On/Off". Вы увидите загрузочный экран, - появится мигающая надпись "HUD" и тип модели "202".

Затем проектор начнет процесс сканирования коммуникационной шины автомобиля. Во время сканирования цифры в центральной части экрана будут изменяться от 0 до 9; цифры 1-4 указывают на протокол CAN, цифры 5 и 6 – на протокол J1850, 7 – протокол ISO, 8-9 – протокол KWP.

При успешном завершении сканирования, устройство автоматически подберет подходящий протокол, на экране появится индикация спидометра, тахометра, расхода топлива и значка зуммера, после чего проектор готов к работе.

В случае неудачного завершения сканирования в центральной части экрана появится индикация "000" и устройство перейдет в режим ожидания. Нажмите на любую кнопку, проектор перезапустится и начнется повторное сканирование шины. Если вторая попытка будет также неудачной, выключите устройство, проверьте правильность и надежность всех соединений, включите проектор снова.

Установка устройства

- Положите коврик для фиксации устройства на плоскую поверхность панели приборов. Коврик можно будет впоследствии свободно перемещать для нахождения точного местоположения.

- Положите подключенное через кабель OBD II устройство на фиксирующий коврик.

- Приклейте отражающую пленку на лобовое стекло автомобиля прямо над проектором на высоте около 20 см по верхнему краю:

- намочите водой лобовое стекло в месте фиксации отражающей пленки;

- отклейте защитные слои на пленке и намочите ее с обеих сторон;

- приложите отражающую пленку на лобовое стекло;

- отрегулируйте точное местоположение отражателя (так чтобы была видна вся информация дисплея в удобном для водителя положении при вождении);

- с помощью скребка или другого плоского предмета прижмите плотно пленку к стеклу и выгоните из под нее всю воду и воздушные пузыри;

- подождите несколько минут, чтобы испарилась влага под пленкой, и протрите стекло вместе с пленкой чистой тряпкой.

Правила эксплуатации

В зависимости от текущего состояния автомобиля, проектор может находиться в 2-х рабочих режимах:

Режим "Холостой ход"

Запустите двигатель на холостом ходу, проектор отобразит в правом верхнем углу расход топлива (в л/ч).

Режим "Движение"

Начните движение автомобиля, проектор отобразит текущую скорость и расход топлива (в л/100 км).

С помощью кнопок "Влево" и "Вправо" устройства Вы можете изменять отображаемую на дисплее информацию: скорость (км/ч или миль/ч), температуру охлаждающей жидкости (оС или оF), напряжение АКБ (В), величину максимальной скорости индикатора превышения скорости.

Система напоминаний и предупреждений

При ежедневном использовании будут полезны функции оповещения проектора.

Превышение скорости: при превышении предварительно заданной максимальной скорости движения (например, 120 км/ч *) загорается значок превышения скорости, начинает мигать спидометр и раздается предупредительный звуковой сигнал.

Переключение передачи: при достижении предварительно заданных высоких оборотов двигателя (например, 3000 об/мин. *) начинают мигать значок переключения передачи и шкала оборотов двигателя, а также раздается предупредительный звуковой сигнал, что напоминает водителю включить повышенную передачу для экономии топлива.

Температура охлаждающей жидкости: при превышении предварительно заданной максимальной температуры охлаждающей жидкости (например, 110 оС *) загорается значок температуры жидкости, начинает мигать величина показаний температуры охлаждающей жидкости и раздается предупредительный звуковой сигнал.

Напряжение АКБ: при достижении предварительно заданного значения напряжения в бортовой сети автомобиля (например, 12 В *), загорается значок индикатора напряжения аккумуляторной батареи, начинает мигать величина показаний напряжения и раздается предупредительный звуковой сигнал.

* Прим. указанный параметр можно изменить в настройках устройства

Меню настройки

Для входа в меню, находясь на главном экране, нажмите кнопку "Меню". На экране появится надпись "EEE", после этого можно изменять настройки. В верхнем правом углу экрана отображается порядковый номер изменяемого параметра (от 1 до 7), а по центру дисплея – значение параметра. Нажимая на кнопки «Влево» и «Вправо», установите нужное значение изменяемого параметра, затем нажмите «Меню», чтобы перейти к следующему параметру. По завершению настройки устройства, нажмите на кнопку "Установить" ("SET") для сохранения новых настроек.

Прим. На картинке ниже показан пример установки параметра "02" – превышение скорости – со значением 120 км/ч.

Список параметров

| Порядковый номер параметра | Наименование параметра | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| 01 | Звуковое оповещение (зуммер) | "0" – выключен, "1" – включен. |
| 02 | Превышение скорости | укажите значение максимальной скорости, при превышении которого срабатывает индикатор превышения скорости |
| 03 | Температура охлаждающей жидкости | укажите значение температуры охлаждающей жидкости, при превышении которого срабатывает индикатор температуры охлаждающей жидкости |
| 04 | Напряжение аккумуляторной батареи | укажите значение напряжения, при достижении которого срабатывает индикатор напряжения аккумуляторной батареи |
| 05 | Единица измерения | "0" – метрическая (км/ч, оС), "1" – английская (мили/ч, оF). |
| 06 | Переключение передачи | укажите значение максимальных оборотов двигателя, при достижении которых срабатывает индикатор переключения передач. Пример: значение 300 соответствует 3000 об./мин |
| 07 | Восстановление заводских настроек | "0" – текущие настройки, "1" – сброс и восстановление заводских настроек. |
| 08 | Выбор протокола соединения (шины) вручную | укажите номер протокола соединения вручную Прим. в общем случае пользователю данный параметр изменять не нужно, так как устройство автоматически подбирает нужный протокол соединения |